Kleinraumventilator SILEO 100

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 7,5 W

Strom:                        0,049 A

Max. Förderleistung:          97 m³/h

Schalldruck in 3m:            25 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO 100 S

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 7,5 W

Strom:                        0,049 A

Max. Förderleistung:          97 m³/h

Schalldruck in 3m:            25 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO 100 T

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufschalter einstellbar von 2 bis

30 min

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 7,5 W

Strom:                        0,049 A

Max. Förderleistung:          97 m³/h

Schalldruck in 3m:            25 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO 100 ST

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Nachlaufschalter einstellbar von 2 bis

30 min

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 7,5 W

Strom:                        0,049 A

Max. Förderleistung:          97 m³/h

Schalldruck in 3m:            25 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO 100 H

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 7,5 W

Strom:                        0,049 A

Max. Förderleistung:          97 m³/h

Schalldruck in 3m:            25 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO 100 SH

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 7,5 W

Strom:                        0,049 A

Max. Förderleistung:          97 m³/h

Schalldruck in 3m:            25 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO 100 IR

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motos mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Sensorarbeitsbereich 1 bis 4 m

-Sensorsichtwinkel bis 100°

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 7,5 W

Strom:                        0,049 A

Max. Förderleistung:          97 m³/h

Schalldruck in 3m:            25 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO 125

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 17 W

Strom:                        0,11 A

Max. Förderleistung:          187 m³/h

Schalldruck in 3m:            32 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO 125 S

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 17 W

Strom:                        0,11 A

Max. Förderleistung:          187 m³/h

Schalldruck in 3m:            32 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO 125 T

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufschalter einstellbar von 2 bis

30 min

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 17 W

Strom:                        0,11 A

Max. Förderleistung:          187 m³/h

Schalldruck in 3m:            32 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO 125 ST

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Nachlaufschalter einstellbar von 2 bis

30 min

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 17 W

Strom:                        0,11 A

Max. Förderleistung:          187 m³/h

Schalldruck in 3m:            32 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO 125 H

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 17 W

Strom:                        0,11 A

Max. Förderleistung:          187 m³/h

Schalldruck in 3m:            32 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO 125 SH

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter
-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 17 W

Strom:                        0,11 A

Max. Förderleistung:          187 m³/h

Schalldruck in 3m:            32 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO 125 IR

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Sensorarbeitsbereich 1 bis 4 m

-Sensorsichtwinkel bis 100°

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 17 W

Strom:                        0,11 A

Max. Förderleistung:          187 m³/h

Schalldruck in 3m:            32 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO 150

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Zweigeschwindigkeitsmotor

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung (min):           17 W

Nennleistung (max):           19 W

Strom (min):                  0,08 A

Strom (max):                  0,09 A

Max. Förderleistung (min):    225 m³/h

Max. Förderleistung (max):    318 m³/h

Schalldruck in 3m (min):      28 dBA

Schalldruck in 3m (max):      33 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO 150 S

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Zweigeschwindigkeitsmotor

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung (min):           17 W

Nennleistung (max):           19 W

Strom (min):                  0,08 A

Strom (max):                  0,09 A

Max. Förderleistung (min):    225 m³/h

Max. Förderleistung (max):    318 m³/h

Schalldruck in 3m (min):      28 dBA

Schalldruck in 3m (max):      33 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO 150 T

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Zweigeschwindigkeitsmotor

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufschalter einstellbar von 2 bis

30 min.

-Einschaltverzögerungsschalter

einstellbar von 0 bis 2 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung (min):           17 W

Nennleistung (max):           19 W

Strom (min):                  0,08 A

Strom (max):                  0,09 A

Max. Förderleistung (min):    225 m³/h

Max. Förderleistung (max):    318 m³/h

Schalldruck in 3m (min):      28 dBA

Schalldruck in 3m (max):      33 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO 150 ST

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Zweigeschwindigkeitsmotor

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Nachlaufschalter einstellbar von 2 bis

30 min.

-Einschaltverzögerungsschalter

einstellbar von 0 bis 2 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung (min):           17 W

Nennleistung (max):           19 W

Strom (min):                  0,08 A

Strom (max):                  0,09 A

Max. Förderleistung (min):    225 m³/h

Max. Förderleistung (max):    318 m³/h

Schalldruck in 3m (min):      28 dBA

Schalldruck in 3m (max):      33 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO 150 H

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Zweigeschwindigkeitsmotor

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-Einschaltverzögerungsschalter

einstellbar von 0 bis 2 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung (min):           17 W

Nennleistung (max):           19 W

Strom (min):                  0,08 A

Strom (max):                  0,09 A

Max. Förderleistung (min):    225 m³/h

Max. Förderleistung (max):    318 m³/h

Schalldruck in 3m (min):      28 dBA

Schalldruck in 3m (max):      33 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO 150 SH

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Zweigeschwindigkeitsmotor
-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-Einschaltverzögerungsschalter

einstellbar von 0 bis 2 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung (min):           17 W

Nennleistung (max):           19 W

Strom (min):                  0,08 A

Strom (max):                  0,09 A

Max. Förderleistung (min):    225 m³/h

Max. Förderleistung (max):    318 m³/h

Schalldruck in 3m (min):      28 dBA

Schalldruck in 3m (max):      33 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO 150 IR

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Zweigeschwindigkeitsmotor
-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Sensorarbeitsbereich 1 bis 4 m

-Sensorsichtwinkel bis 100°

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-Einschaltverzögerungsschalter

einstellbar von 0 bis 2 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung (min):           17 W

Nennleistung (max):           19 W

Strom (min):                  0,08 A

Strom (max):                  0,09 A

Max. Förderleistung (min):    225 m³/h

Max. Förderleistung (max):    318 m³/h

Schalldruck in 3m (min):      28 dBA

Schalldruck in 3m (max):      33 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO Max 150

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Zweigeschwindigkeitsmotor mit erhöhter Leistung

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung (min):           19 W

Nennleistung (max):           22 W

Strom (min):                  0,09 A

Strom (max):                  0,1 A

Max. Förderleistung (min):    283 m³/h

Max. Förderleistung (max):    375 m³/h

Schalldruck in 3m (min):      32 dBA

Schalldruck in 3m (max):      38 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO Max 150 S

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Zweigeschwindigkeitsmotor mit erhöhter Leistung

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung (min):           19 W

Nennleistung (max):           22 W

Strom (min):                  0,09 A

Strom (max):                  0,1 A

Max. Förderleistung (min):    283 m³/h

Max. Förderleistung (max):    375 m³/h

Schalldruck in 3m (min):      32 dBA

Schalldruck in 3m (max):      38 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO Max 150 T

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Zweigeschwindigkeitsmotor mit erhöhter Leistung

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufschalter einstellbar von 2 bis

30 min

-Einschaltverzögerungsschalter

einstellbar von 0 bis 2 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung (min):           19 W

Nennleistung (max):           22 W

Strom (min):                  0,09 A

Strom (max):                  0,1 A

Max. Förderleistung (min):    283 m³/h

Max. Förderleistung (max):    375 m³/h

Schalldruck in 3m (min):      32 dBA

Schalldruck in 3m (max):      38 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO Max 150 ST

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Zweigeschwindigkeitsmotor mit erhöhter Leistung

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Nachlaufschalter einstellbar von 2 bis

30 min.

-Einschaltverzögerungsschalter

einstellbar von 0 bis 2 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung (min):           19 W

Nennleistung (max):           22 W

Strom (min):                  0,09 A

Strom (max):                  0,1 A

Max. Förderleistung (min):    283 m³/h

Max. Förderleistung (max):    375 m³/h

Schalldruck in 3m (min):      32 dBA

Schalldruck in 3m (max):      38 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO Max 150 H

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Zweigeschwindigkeitsmotor mit erhöhter Leistung

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-Einschaltverzögerung von 0 bis 2min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung (min):           19 W

Nennleistung (max):           22 W

Strom (min):                  0,09 A

Strom (max):                  0,1 A

Max. Förderleistung (min):    283 m³/h

Max. Förderleistung (max):    375 m³/h

Schalldruck in 3m (min):      32 dBA

Schalldruck in 3m (max):      38 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO Max 150 SH

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Zweigeschwindigkeitsmotor mit erhöhter Leistung

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-Einschaltverzögerungsschalter

einstellbar von 0 bis 2 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung (min):           19 W

Nennleistung (max):           22 W

Strom (min):                  0,09 A

Strom (max):                  0,1 A

Max. Förderleistung (min):    283 m³/h

Max. Förderleistung (max):    375 m³/h

Schalldruck in 3m (min):      32 dBA

Schalldruck in 3m (max):      38 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SILEO Max 150 IR

-Hocheffizienter Abluftventilator im

stillvollen Design für das gehobene

Komfortniveau im Badezimmer

-Anwendungen: Wohnräume, Wohnungen,

Häuser, Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Speziell konstruiertes aerodynamisches

Profil des Halbradial-Laufrades

-Hohe Förderleistung bei niedrigem

Geräuschpegel

-Gehäuse und Laufrad aus hochwertigem

UV-beständigem ABS Kunststoff

-Rückschlagklappe zur Verhinderung des

Rückflusses

-Hocheffizienter Motor mit niedrigem

Energieverbrauch

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Ausgangsstutzen mit spezieller

Strömungsgleichrichter zur

Turbulenzverminderung, Luftdruckerhöhung

und Geräuschabfall

-Zweigeschwindigkeitsmotor mit erhöhter Leistung

-Beliebige Einbaulage

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Sensorarbeitsbereich 1 bis 4 m

-Sensorsichtwinkel bis 100°

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-Einschaltverzögerung von 0 bis 2 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             230 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung (min):           19 W

Nennleistung (max):           22 W

Strom (min):                  0,09 A

Strom (max):                  0,1 A

Max. Förderleistung (min):    283 m³/h

Max. Förderleistung (max):    375 m³/h

Schalldruck in 3m (min):      32 dBA

Schalldruck in 3m (max):      38 dBA

Schutzart:                    IP 45

Kleinraumventilator SMART 100/125

-Intelligenter Abluftventilator,

stilvolles Design

-Anwendungen: Badezimmer, Duschräume,

Küchen etc.

-Intelligente Elektronik

-Hohe Förderleistung, leises Arbeiten,

spezielles Motordesigns,

aerodynamisches  Laufrad

-Effizienter Gleichstrommotor mit

minimalem Energieverbrauch von maximal

3,8 W

-Dauerbetrieb über 50.000

Betriebsstunden

-Flexible Anschlussparameter von 100V

bis 240V mit 50 Hz oder 60 Hz

-Im Falle einer Blockierung des

Laufrades automatisches Abschalten der

Stromzufuhr

-Niedriger Geräuschpegel

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Eingebauter Schiebeschalter

-Superschlankes Gehäuse, nur 28 mm tief

-Fernbediente Funktionseinstellung und Lüfterkontrolle

-Multifunktionsbedienfeld mit LED-

Anzeige

- Beliebige Einbaulage

-Austauschbare Anschlussstutzen zum Anschluss an Rohrleitungen Ø 100 oder 125 mm

-Intelligenter Feuchtigkeitssensor mit

Schaltuhr

Technische Daten:

Durchmesser:                  99/124 mm

Betriebsspannung:             100-240 V

Frequenz:                     50-60 Hz

Nennleistung:                 3,8 W

Strom:                        0,03 A

Max. Förderleistung:          33 m³/h

Drehzahl:                     2200 min-¹

Schalldruck in 3m:            17-32 dBA

Schutzart:                    IP 44

Gewicht:                      0,35 kg

Kleinraumventilator SMART 100/125 IR

-Intelligenter Abluftventilator,

stilvolles Design

-Anwendungen: Badezimmer, Duschräume,

Küchen etc.

-Intelligente Elektronik

-Hohe Förderleistung, leises Arbeiten,

spezielles Motordesigns,

aerodynamisches  Laufrad

-Effizienter Gleichstrommotor mit

minimalem Energieverbrauch von maximal

3,8 W

-Dauerbetrieb über 50.000

Betriebsstunden

-Flexible Anschlussparameter von 100V

bis 240V mit 50 Hz oder 60 Hz

-Im Falle einer Blockierung des

Laufrades automatisches Abschalten der

Stromzufuhr

-Niedriger Geräuschpegel

-Spezielle Schwingungsdämpfer

-Eingebauter Schiebeschalter

-Superschlankes Gehäuse, nur 28 mm tief

-Fernbediente Funktionseinstellung und Lüfterkontrolle

-Multifunktionsbedienfeld mit LED-

Anzeige

- Beliebige Einbaulage

-Austauschbare Anschlussstutzen zum Anschluss an Rohrleitungen Ø 100 oder 125 mm

-Intelligenter Feuchtigkeitssensor mit

Schaltuhr

-IR Sensor

Technische Daten:

Durchmesser:                  99/124 mm

Betriebsspannung:             100-240 V

Frequenz:                     50-60 Hz

Nennleistung:                 3,8 W

Strom:                        0,03 A

Max. Förderleistung:          33 m³/h

Drehzahl:                     2200 min-¹

Schalldruck in 3m:            17-32 dBA

Schutzart:                    IP 44

Gewicht:                      0,35 kg

Kleinraumventilator AUTO 100

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei Abschaltung

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 18 W

Max. Förderleistung:          98 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator AUTO 100 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 18 W

Max. Förderleistung:          98 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator AUTO 100 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Nachlaufschalter mit

Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 18 W

Max. Förderleistung:          98 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator AUTO 100 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Schnurschalter

-Nachlaufschalter mit

Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 18 W

Max. Förderleistung:          98 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator AUTO 100 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Feuchtigkeitssensor mit

Einschaltfeuchte von 60 bis 90% und

Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 18 W

Max. Förderleistung:          98 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator AUTO 100 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Schnurschalter

-Feuchtigkeitssensor mit

Einschaltfeuchte von 60 bis 90% und

Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 18 W

Max. Förderleistung:          98 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator AUTO 100 IR

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Bewegungssensor mit

Sensorarbeitsbereich 1 bis 4 m,

Sensorsichtwinkel bis 100˚und

Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 18 W

Max. Förderleistung:          98 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator AUTO 125

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator AUTO 125 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator AUTO 125 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Nachlaufschalter mit

Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator AUTO 125 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Schnurschalter

-Nachlaufschalter mit

Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator AUTO 125 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Feuchtigkeitssensor mit

Einschaltfeuchte von 60 bis 90% und

Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator AUTO 125 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Schnurschalter

-Feuchtigkeitssensor mit

Einschaltfeuchte von 60 bis 90% und

Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator AUTO 125 IR

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung-Bewegungssensor mit

Sensorarbeitsbereich 1 bis 4 m,

Sensorsichtwinkel bis 100˚und

Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator AUTO 150

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei Abschaltung

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 26 W

Max. Förderleistung:          295 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator AUTO 150 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei Abschaltung

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 26 W

Max. Förderleistung:          295 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator AUTO 150 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei Abschaltung

-Nachlaufschalter mit

Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 26 W

Max. Förderleistung:          295 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator AUTO 150 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei Abschaltung

-Schnurschalter

-Nachlaufschalter mit

Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 26 W

Max. Förderleistung:          295 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator AUTO 150 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei Abschaltung

-Feuchtigkeitssensor mit

Einschaltfeuchte von 60 bis 90% und

Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 26 W

Max. Förderleistung:          295 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator AUTO 150 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei Abschaltung

-Schnurschalter

-Feuchtigkeitssensor mit

Einschaltfeuchte von 60 bis 90% und

Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 26 W

Max. Förderleistung:          295 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator AUTO 150 IR

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei Abschaltung

-Bewegungssensor mit

Sensorarbeitsbereich 1 bis 4 m,

Sensorsichtwinkel bis 100˚und

Nachlaufzeit von 2 bis 30 min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 26 W

Max. Förderleistung:          295 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator BRAVO 100

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          101 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator BRAVO 100 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          101 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator BRAVO 100 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufschalter von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          101 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator BRAVO 100 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Nachlaufschalter von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          101 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator BRAVO 100 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          101 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator BRAVO 100 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          101 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator BRAVO 100 IR

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Sensorarbeitsbereich 1 bis 4 m

-Sensorsichtwinkel bis 100°

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          101 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator BRAVO 125

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          192 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator BRAVO 125 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          192 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator BRAVO 125 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufschalter von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          192 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator BRAVO 125 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Nachlaufschalter von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          192 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator BRAVO 125 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          192 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator BRAVO 125 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          192 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator BRAVO 125 IR

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Sensorarbeitsbereich 1 bis 4 m

-Sensorsichtwinkel bis 100°

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          192 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator BRAVO 150

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          305 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator BRAVO 150 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          305 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator BRAVO 150 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufschalter von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          305 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator BRAVO 150 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Nachlaufschalter von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          305 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator BRAVO 150 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          305 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator BRAVO 150 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          305 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator BRAVO 150 IR

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Sensorarbeitsbereich 1 bis 4 m

-Sensorsichtwinkel bis 100˚

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          305 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator AERO 100

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          102 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator AERO 100 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          102 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator AERO 100 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          102 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator AERO 100 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          102 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator AERO 100 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          102 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator AERO 100 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          102 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator AERO 125

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          193 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator AERO 125 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          193 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator AERO 125 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          193 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator AERO 125 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          193 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator AERO 125 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          193 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator AERO 125 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          193 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator AERO 150

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          309 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            40 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator AERO 150 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          309 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            40 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator AERO 150 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          309 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            40 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator AERO 150 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          309 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            40 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator AERO 150 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          309 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            40 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator AERO 150 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          309 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            40 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator LINE 100

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          95 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,53 kg

Kleinraumventilator LINE 100 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor
-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          95 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,53 kg

Kleinraumventilator LINE 100 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor
-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          95 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,53 kg

Kleinraumventilator LINE 100 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter
-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          95 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,53 kg

Kleinraumventilator LINE 100 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor
-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          95 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,53 kg

Kleinraumventilator LINE 100 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter
-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          95 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,53 kg

Kleinraumventilator LINE 125

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          180 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,7 kg

Kleinraumventilator LINE 125 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          180 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,7 kg

Kleinraumventilator LINE 125 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          180 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,7 kg

Kleinraumventilator LINE 125 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          180 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,7 kg

Kleinraumventilator LINE 125 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          180 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,7 kg

Kleinraumventilator LINE 125 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          180 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,7 kg

Kleinraumventilator LINE 150

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          292 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,85 kg

Kleinraumventilator LINE 150 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          292 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,85 kg

Kleinraumventilator LINE 150 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          292 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,85 kg

Kleinraumventilator LINE 150 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          292 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,85 kg

Kleinraumventilator LINE 150 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          292 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,85 kg

Kleinraumventilator LINE 150 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          292 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,85 kg

Kleinraumventilator SLIM 100

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          105 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            33 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,55 kg

Kleinraumventilator SLIM 100 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          105 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            33 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,55 kg

Kleinraumventilator SLIM 100 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          105 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            33 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,55 kg

Kleinraumventilator SLIM 100 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          105 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            33 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,55 kg

Kleinraumventilator SLIM 100 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          105 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            33 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,55 kg

Kleinraumventilator SLIM 100 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          105 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            33 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,55 kg

Kleinraumventilator SLIM 125

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          190 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,71 kg

Kleinraumventilator SLIM 125 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          190 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,71 kg

Kleinraumventilator SLIM 125 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          190 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,71 kg

Kleinraumventilator SLIM 125 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          190 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,71 kg

Kleinraumventilator SLIM 125 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          190 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,71 kg

Kleinraumventilator SLIM 125 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          190 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,71 kg

Kleinraumventilator SLIM 150

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          305 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,89 kg

Kleinraumventilator SLIM 150 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          305 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,89 kg

Kleinraumventilator SLIM 150 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufschalter von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          305 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,89 kg

Kleinraumventilator SLIM 150 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Nachlaufschalter von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          305 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,89 kg

Kleinraumventilator SLIM 150 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          305 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,89 kg

Kleinraumventilator SLIM 150 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          305 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,89 kg

Kleinraumventilator JET 100

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff
-Leuchtanzeige für Lüftungsbetrieb

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          95 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,58 kg

Kleinraumventilator JET 100 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff
-Leuchtanzeige für Lüftungsbetrieb

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor
-Nachlaufschalter von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          95 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,58 kg

Kleinraumventilator JET 100 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff
-Leuchtanzeige für Lüftungsbetrieb

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor
-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          95 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,58 kg

Kleinraumventilator QUATRO C 100

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          88 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            33 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator QUATRO C 100 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          88 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            33 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator QUATRO C 100 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          88 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            33 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator QUATRO C 100 TS

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          88 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            33 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator QUATRO C 100 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          88 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            33 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator QUATRO C 100 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          88 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            33 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,56 kg

Kleinraumventilator QUATRO C 125

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          167 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator QUATRO C 125 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          167 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator QUATRO C 125 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          167 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator QUATRO C 125 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          167 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator QUATRO C 125 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          167 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator QUATRO C 125 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          167 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,73 kg

Kleinraumventilator QUATRO C 150

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          265 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator QUATRO C 150 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          265 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator QUATRO C 150 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          265 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator QUATRO C 150 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Schnurschalter

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          265 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator QUATRO C 150 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          265 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator ART 100

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Frontplatte aus Edelstahl

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          105 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP X4

Gewicht:                      0,79 kg

Kleinraumventilator ART 125

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Frontplatte aus Edelstahl

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP X4

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator ART 150

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Frontplatte aus Edelstahl

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          298 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            40 dBA

Schutzart:                    IP X4

Gewicht:                      1,15 kg

Kleinraumventilator LUX 100

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Wandmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Frontplatte aus Edelstahl
-Eingebaute LED-Lampe(2 W)

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          89 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            33 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,65 kg

Kleinraumventilator LUX 100 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Wandmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Frontplatte aus Edelstahl
-Eingebaute LED-Lampe(2 W)

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          89 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            33 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,7 kg

Kleinraumventilator LUX 100 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Wandmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Frontplatte aus Edelstahl
-Eingebaute LED-Lampe(2 W)

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          89 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            33 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,7 kg

Kleinraumventilator LUX 125

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Wandmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Frontplatte aus Edelstahl
-Eingebaute LED-Lampe(2 W)

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          164 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,85 kg

Kleinraumventilator LUX 150

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Wandmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Frontplatte aus Edelstahl
-Eingebaute LED-Lampe(2 W)

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          258 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,05 kg

Kleinraumventilator ICE 100

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Wandmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Frontplatte aus Glas

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          105 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP X4

Gewicht:                      0,89 kg

Kleinraumventilator ICE 125

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Wandmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Frontplatte aus Glas

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP X4

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator ICE 150

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Wandmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Frontplatte aus Glas

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          298 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            40 dBA

Schutzart:                    IP X4

Gewicht:                      1,15 kg

Kleinraumventilator GLORY 100

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Wandmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Frontplatte aus Glas
-Eingebaute LED-Lampe(2 W)

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          89 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            33 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,85 kg

Kleinraumventilator GLORY 100 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Wandmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Frontplatte aus Glas
-Eingebaute LED-Lampe(2 W)

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          89 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            33 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator GLORY 100 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Wandmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Frontplatte aus Glas
-Eingebaute LED-Lampe(2 W)

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          89 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            33 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,9 kg

Kleinraumventilator GLORY 125

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Wandmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Frontplatte aus Glas
-Eingebaute LED-Lampe(2 W)

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          164 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            34 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,15

Kleinraumventilator GLORY 150

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Wandmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Frontplatte aus Glas
-Eingebaute LED-Lampe(2 W)

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          258 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,65

Kleinraumventilator DECO 100

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          105 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,53 kg

Kleinraumventilator DECO 100 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufschalter mit

Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 14 W

Max. Förderleistung:          105 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            37 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,53 kg

Kleinraumventilator DECO 125

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,59 kg

Kleinraumventilator DECO 125 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      0,59 kg

Kleinraumventilator DECO 150

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          298 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            40 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      1,0 kg

Kleinraumventilator DECO 150 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 24 W

Max. Förderleistung:          298 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            40 dBA

Schutzart:                    IP 34

Gewicht:                      1,0 kg

Kleinraumventilator ECO 100

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Motor mit niedrigem Energieverbrauch (6 W)

-Dauerbetrieb

-Automatischer Verschluss bei Abschaltung

-10 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 96

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 6 W

Max. Förderleistung:          70 m³/h

Schalldruck in 3m:            23 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,7 kg

Kleinraumventilator BRISE 100

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Motor mit niedrigem Energieverbrauch (2,7 W)

-Dauerbetrieb

-Automatischer Verschluss bei Abschaltung

-10 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 96

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 2,7 W

Max. Förderleistung:          53 m³/h

Schalldruck in 3m:            21 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,7 kg

Kleinraumventilator BRISE 100 max

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Motor mit niedrigem Energieverbrauch (3,5 W)

-Dauerbetrieb

-Automatischer Verschluss bei Abschaltung

-10 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 96

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 3,5 W

Max. Förderleistung:          62 m³/h

Schalldruck in 3m:            22 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,7 kg

Kleinraumventilator BRISE MAGIC 100

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Motor mit niedrigem Energieverbrauch (2,7 W)

-Dauerbetrieb

-Automatischer Verschluss bei Abschaltung

-Austauschbare dekorative Frontabdeckung, die mit Anstrich versehen werden kann

-10 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 96

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 2,7 W

Max. Förderleistung:          53 m³/h

Schalldruck in 3m:            21 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      0,7 kg

Kleinraumventilator WIND 125

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Fenstermontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,15 kg

Kleinraumventilator WIND 125 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Fenstermontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,15 kg

Kleinraumventilator WIND 125 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Fenstermontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,15 kg

Kleinraumventilator WIND 125 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Fenstermontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Schnurschalter

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,15 kg

Kleinraumventilator WIND 125 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Fenstermontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,15 kg

Kleinraumventilator WIND 125 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Fenstermontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,15 kg

Kleinraumventilator WIND 125 IR

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Fenstermontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Sensorarbeitsbereich 1 bis 4 m

-Sensorsichtwinkel bis 100˚und

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,15 kg

Kleinraumventilator WIND 150

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Fenstermontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 26 W

Max. Förderleistung:          295 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            41 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,50 kg

Kleinraumventilator WIND 150 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Fenstermontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 26 W

Max. Förderleistung:          295 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            41 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,50 kg

Kleinraumventilator WIND 150 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Fenstermontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 26 W

Max. Förderleistung:          295 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            41 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,50 kg

Kleinraumventilator WIND 150 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Fenstermontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Schnurschalter

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 26 W

Max. Förderleistung:          295 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            41 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,50 kg

Kleinraumventilator WIND 150 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Fenstermontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 26 W

Max. Förderleistung:          295 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            41 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,50 kg

Kleinraumventilator WIND 150 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Fenstermontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 26 W

Max. Förderleistung:          295 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            41 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,50 kg

Kleinraumventilator WIND 150 IR

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Fenstermontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Schnurschalter

-Sensorarbeitsbereich 1 bis 4 m

-Sensorsichtwinkel bis 100˚und

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 26 W

Max. Förderleistung:          295 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            41 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,50 kg

Kleinraumventilator WIND-K 125

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Fenstermontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Außengitter mit Lüftungshaube und Rückschlagklappe

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,25 kg

Kleinraumventilator WIND-K 125 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Fenstermontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Außengitter mit Lüftungshaube und Rückschlagklappe

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,25 kg

Kleinraumventilator WIND-K 125 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Fenstermontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Außengitter mit Lüftungshaube und Rückschlagklappe

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,25 kg

Kleinraumventilator WIND-K 125 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Fenstermontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Außengitter mit Lüftungshaube und Rückschlagklappe

-Schnurschalter

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,25 kg

Kleinraumventilator WIND-K 125 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Fenstermontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Außengitter mit Lüftungshaube und Rückschlagklappe

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,25 kg

Kleinraumventilator WIND-K 125 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Fenstermontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Außengitter mit Lüftungshaube und Rückschlagklappe

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          185 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            35 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,25 kg

Kleinraumventilator TUBO 100

-Anwendungen: Be- und Entlüftung von Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage in Luftrohre

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          137 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP X4

Gewicht:                      0,41 kg

Kleinraumventilator TUBO 100 T

-Anwendungen: Be- und Entlüftung von Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage in Luftrohre

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          137 m³/h

Drehzahl:                     2300 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP X4

Gewicht:                      0,41 kg

Kleinraumventilator TUBO 125

-Anwendungen: Be- und Entlüftung von Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage in Luftrohre

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          245 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP X4

Gewicht:                      0,48 kg

Kleinraumventilator TUBO 125 T

-Anwendungen: Be- und Entlüftung von Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage in Luftrohre

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 125

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 22 W

Max. Förderleistung:          245 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            39 dBA

Schutzart:                    IP X4

Gewicht:                      0,48 kg

Kleinraumventilator TUBO 150

-Anwendungen: Be- und Entlüftung von Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage in Luftrohre

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 30 W

Max. Förderleistung:          361 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            40 dBA

Schutzart:                    IP X4

Gewicht:                      0,8 kg

Kleinraumventilator TUBO 150 T

-Anwendungen: Be- und Entlüftung von Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten

-Beliebige Einbaulage in Luftrohre

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Dauerbetrieb dank wartungsfreiem

Kugellagermotor

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 150

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 30 W

Max. Förderleistung:          361 m³/h

Drehzahl:                     2400 min-¹

Schalldruck in 3m:            40 dBA

Schutzart:                    IP X4

Gewicht:                      0,8 kg

Kleinraumventilator FORCE 100

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten; für Lüftungsrohrsysteme mit hohem dynamischem Widerstand

-Wand Aufputz- oder Unterputzmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

-Selbsttätige Rückstauklappe

-Dauerbetrieb

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          98 m³/h

Drehzahl:                     2250 min-¹

Schalldruck in 3m:            36 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,2 kg

Kleinraumventilator FORCE 100 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten; für Lüftungsrohrsysteme mit hohem dynamischem Widerstand

-Wand Aufputz- oder Unterputzmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

-Selbsttätige Rückstauklappe

-Dauerbetrieb

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          98 m³/h

Drehzahl:                     2250 min-¹

Schalldruck in 3m:            36 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,2 kg

Kleinraumventilator FORCE 100 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten; für Lüftungsrohrsysteme mit hohem dynamischem Widerstand

-Wand Aufputz- oder Unterputzmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

-Selbsttätige Rückstauklappe

-Dauerbetrieb

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          98 m³/h

Drehzahl:                     2250 min-¹

Schalldruck in 3m:            36 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,2 kg

Kleinraumventilator FORCE 100 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten; für Lüftungsrohrsysteme mit hohem dynamischem Widerstand

-Wand Aufputz- oder Unterputzmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

-Selbsttätige Rückstauklappe

-Dauerbetrieb

-Schnurschalter

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          98 m³/h

Drehzahl:                     2250 min-¹

Schalldruck in 3m:            36 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,2 kg

Kleinraumventilator FORCE 100 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten; für Lüftungsrohrsysteme mit hohem dynamischem Widerstand

-Wand Aufputz- oder Unterputzmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

-Selbsttätige Rückstauklappe

-Dauerbetrieb

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          98 m³/h

Drehzahl:                     2250 min-¹

Schalldruck in 3m:            36 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,2 kg

Kleinraumventilator FORCE 100 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten; für Lüftungsrohrsysteme mit hohem dynamischem Widerstand

-Wand Aufputz- oder Unterputzmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

-Selbsttätige Rückstauklappe

-Dauerbetrieb

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          98 m³/h

Drehzahl:                     2250 min-¹

Schalldruck in 3m:            36 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,2 kg

Kleinraumventilator FORCE 100 IR

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten; für Lüftungsrohrsysteme mit hohem dynamischem Widerstand

-Wand Aufputz- oder Unterputzmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

-Selbsttätige Rückstauklappe

-Dauerbetrieb

-Sensorarbeitsbereich 1 bis 4 m

-Sensorsichtwinkel bis 100˚

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 16 W

Max. Förderleistung:          98 m³/h

Drehzahl:                     2250 min-¹

Schalldruck in 3m:            36 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,2 kg

Kleinraumventilator FORCE Max 100

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten; für Lüftungsrohrsysteme mit hohem dynamischem Widerstand

-Wand Aufputz- oder Unterputzmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

-Selbsttätige Rückstauklappe

-Dauerbetrieb

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 29 W

Max. Förderleistung:          122 m³/h

Drehzahl:                     2500 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,3 kg

Kleinraumventilator FORCE Max 100 S

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten; für Lüftungsrohrsysteme mit hohem dynamischem Widerstand

-Wand Aufputz- oder Unterputzmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

-Selbsttätige Rückstauklappe

-Dauerbetrieb

-Schnurschalter

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 29 W

Max. Förderleistung:          122 m³/h

Drehzahl:                     2500 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,3 kg

Kleinraumventilator FORCE Max 100 T

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten; für Lüftungsrohrsysteme mit hohem dynamischem Widerstand

-Wand Aufputz- oder Unterputzmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

-Selbsttätige Rückstauklappe

-Dauerbetrieb

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 29 W

Max. Förderleistung:          122 m³/h

Drehzahl:                     2500 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,3 kg

Kleinraumventilator FORCE Max 100 ST

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten; für Lüftungsrohrsysteme mit hohem dynamischem Widerstand

-Wand Aufputz- oder Unterputzmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

-Selbsttätige Rückstauklappe

-Dauerbetrieb

-Schnurschalter

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 29 W

Max. Förderleistung:          122 m³/h

Drehzahl:                     2500 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,3 kg

Kleinraumventilator FORCE Max 100 H

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten; für Lüftungsrohrsysteme mit hohem dynamischem Widerstand

-Wand Aufputz- oder Unterputzmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

-Selbsttätige Rückstauklappe

-Dauerbetrieb

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 29 W

Max. Förderleistung:          122 m³/h

Drehzahl:                     2500 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,3 kg

Kleinraumventilator FORCE Max 100 SH

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten; für Lüftungsrohrsysteme mit hohem dynamischem Widerstand

-Wand Aufputz- oder Unterputzmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

-Selbsttätige Rückstauklappe

-Dauerbetrieb

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Schnurschalter

-Einschaltfeuchte von 60 bis 90%

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 29 W

Max. Förderleistung:          122 m³/h

Drehzahl:                     2500 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,3 kg

Kleinraumventilator FORCE Max 100 IR

-Anwendungen: Wohngebäude, Wohnungen,

Büros, Hauswirtschaftsräume,

Geschäftsräume, Restaurants,

Arbeitsplätze, Krankenhäuser,

Kindergarten; für Lüftungsrohrsysteme mit hohem dynamischem Widerstand

-Wand Aufputz- oder Unterputzmontage

-Gehäuse aus ABS Kunststoff

-Radiallaufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln

-Selbsttätige Rückstauklappe

-Dauerbetrieb

-Automatischer Verschluss bei

Abschaltung

-Sensorarbeitsbereich 1 bis 4 m

-Sensorsichtwinkel bis 100˚

-Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.

-5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Durchmesser:                  DN 100

Betriebsspannung:             220-240 V

Frequenz:                     50 Hz

Nennleistung:                 29 W

Max. Förderleistung:          122 m³/h

Drehzahl:                     2500 min-¹

Schalldruck in 3m:            38 dBA

Schutzart:                    IP 24

Gewicht:                      1,3 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 200 2E

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Einphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                55 W

Strom:                       0,26 A

Max. Förderleistung:         860 m³/h

Drehzahl:                    2300 min-¹

Schalldruck in 3m:           50 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     3,95 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 250 2E

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Einphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                80 W

Strom:                       0,4 A

Max. Förderleistung:         1050 m³/h

Drehzahl:                    2400 min-¹

Schalldruck in 3m:           60 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     4,17 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 250 4E

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Einphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                50 W

Strom:                       0,22 A

Max. Förderleistung:         800 m³/h

Drehzahl:                    1380 min-¹

Schalldruck in 3m:           55 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     4,06 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 300 2E

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Einphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                145 W

Strom:                       0,66 A

Max. Förderleistung:         2230 m³/h

Drehzahl:                    2300 min-¹

Schalldruck in 3m:           50 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     5,27 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 300 4E

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Einphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                75 W

Strom:                       0,35 A

Max. Förderleistung:         1340 m³/h

Drehzahl:                    1350 min-¹

Schalldruck in 3m:           58 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     5,11 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 350 4E

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Einphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                140 W

Strom:                       0,65 A

Max. Förderleistung:         2500 m³/h

Drehzahl:                    1380 min-¹

Schalldruck in 3m:           62 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     7,05 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 400 4E

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Einphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                180 W

Strom:                       0,82 A

Max. Förderleistung:         3580 m³/h

Drehzahl:                    1380 min-¹

Schalldruck in 3m:           63 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     8,80 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 450 4E

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Einphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                250 W

Strom:                       1,2 A

Max. Förderleistung:         4680 m³/h

Drehzahl:                    1350 min-¹

Schalldruck in 3m:           64 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     10,50 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 500 4E

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Einphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                420 W

Strom:                       1,95 A

Max. Förderleistung:         7060 m³/h

Drehzahl:                    1300 min-¹

Schalldruck in 3m:           69 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     14,15 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 550 4E

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Einphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                550 W

Strom:                       2,55 A

Max. Förderleistung:         8800 m³/h

Drehzahl:                    1300 min-¹

Schalldruck in 3m:           70 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     16,50 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 630 4E

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Einphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                750 W

Strom:                       3,5 A

Max. Förderleistung:         860 m³/h

Drehzahl:                    11900 min-¹

Schalldruck in 3m:           75 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     22,55 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 250 2D

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Dreiphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            400 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                80 W

Strom:                       0,22 A

Max. Förderleistung:         1060 m³/h

Drehzahl:                    2600 min-¹

Schalldruck in 3m:           60 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     4,17 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 250 4D

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Dreiphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            400 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                60 W

Strom:                       0,17 A

Max. Förderleistung:         850 m³/h

Drehzahl:                    1400 min-¹

Schalldruck in 3m:           55 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     4,06 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 300 2D

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Dreiphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            400 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                145 W

Strom:                       0,25 A

Max. Förderleistung:         2310 m³/h

Drehzahl:                    2350 min-¹

Schalldruck in 3m:           60 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     5,27 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 300 4D

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Dreiphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            400 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                75 W

Strom:                       0,22 A

Max. Förderleistung:         1310 m³/h

Drehzahl:                    1380 min-¹

Schalldruck in 3m:           58 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     5,11 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 350 4D

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Dreiphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            400 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                140 W

Strom:                       0,38 A

Max. Förderleistung:         2520 m³/h

Drehzahl:                    1380 min-¹

Schalldruck in 3m:           62 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     7,05 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 400 4D

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Dreiphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            400 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                180 W

Strom:                       0,47 A

Max. Förderleistung:         3740 m³/h

Drehzahl:                    1380 min-¹

Schalldruck in 3m:           64 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     8,80 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 450 4D

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Dreiphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            400 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                250 W

Strom:                       0,6 A

Max. Förderleistung:         5280 m³/h

Drehzahl:                    1360 min-¹

Schalldruck in 3m:           65 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     10,50 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 500 4D

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Dreiphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            3~400 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                450 W

Strom:                       0,9 A

Max. Förderleistung:         6570 m³/h

Drehzahl:                    1300 min-¹

Schalldruck in 3m:           72 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     14,2 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 550 4D

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Dreiphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            3~400 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                750 W

Strom:                       1,5 A

Max. Förderleistung:         9700 m³/h

Drehzahl:                    1350 min-¹

Schalldruck in 3m:           73 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     16,6 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 630 4D

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Dreiphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            3~400 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                800 W

Strom:                       1,6 A

Max. Förderleistung:         12200 m³/h

Drehzahl:                    1320 min-¹

Schalldruck in 3m:           78 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     22,6 kg

Axial-Wandventilator AXIS-Q 630 6DE

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbebeschichtung

-Gehäuse mit quadratischer Montage-

platte und rundem Flansch

-Berührungsschutzgitter auf der

Ansaugrichtung aus beschichtetem Stahl

-Klemmkasten am Motor

-Einphasiger Asynchronmotor mit Außen-

rotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            1~230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                540 W

Strom:                       2,4 A

Max. Förderleistung:         10900 m³/h

Drehzahl:                    850 min-¹

Schalldruck in 3m:           72 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP 24

Gewicht:                     22,6 kg

Radial-Rohrventilator CENTRO-MZ 100 L

-Aerodynamisch optimierte Gehäuseform

aus verzinktem Stahl

-Externer Klemmkasten am Gehäuse

-Einphasen-Außenläufermotor,

Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb mit niedriger Leistung

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit automatischem Neustart

-Dynamisch ausgewuchtete Turbine

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                60 W

Strom:                       0,37 A

Max. Förderleistung:         195 m³/h

Drehzahl:                    2670 min-¹

Schalldruck in 3m:           35 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -25+55 °C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     3,16 kg

Radial-Rohrventilator CENTRO-MZ 100

-Aerodynamisch optimierte Gehäuseform

aus verzinktem Stahl

-Externer Klemmkasten am Gehäuse

-Einphasen-Außenläufermotor,

Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit automatischem Neustart

-Dynamisch ausgewuchtete Turbine

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                72 W

Strom:                       0,32 A

Max. Förderleistung:         250 m³/h

Drehzahl:                    2820 min-¹

Schalldruck in 3m:           46 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -25+55 °C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     3,16 kg

Radial-Rohrventilator CENTRO-MZ 125 L

-Aerodynamisch optimierte Gehäuseform

aus verzinktem Stahl

-Externer Klemmkasten am Gehäuse

-Einphasen-Außenläufermotor,

Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb mit niedriger Leistung

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit automatischem Neustart

-Dynamisch ausgewuchtete Turbine

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                60 W

Strom:                       0,37 A

Max. Förderleistung:         230 m³/h

Drehzahl:                    2605 min-¹

Schalldruck in 3m:           35 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -25+55 °C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     3,16 kg

Radial-Rohrventilator CENTRO-MZ 125

-Aerodynamisch optimierte Gehäuseform

aus verzinktem Stahl

-Externer Klemmkasten am Gehäuse

-Einphasen-Außenläufermotor,

Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit automatischem Neustart

-Dynamisch ausgewuchtete Turbine

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                78 W

Strom:                       0,34 A

Max. Förderleistung:         330 m³/h

Drehzahl:                    2820 min-¹

Schalldruck in 3m:           46 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -25+55 °C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     3,16 kg

Radial-Rohrventilator CENTRO-MZ 150

-Aerodynamisch optimierte Gehäuseform

aus verzinktem Stahl

-Externer Klemmkasten am Gehäuse

-Einphasen-Außenläufermotor,

Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit automatischem Neustart

-Dynamisch ausgewuchtete Turbine

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                75 W

Strom:                       0,33 A

Max. Förderleistung:         455 m³/h

Drehzahl:                    2770 min-¹

Schalldruck in 3m:           46 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -25+55 °C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     3,42 kg

Radial-Rohrventilator CENTRO-MZ 160

-Aerodynamisch optimierte Gehäuseform

aus verzinktem Stahl

-Externer Klemmkasten am Gehäuse

-Einphasen-Außenläufermotor,

Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit automatischem Neustart

-Dynamisch ausgewuchtete Turbine

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                78 W

Strom:                       0,34 A

Max. Förderleistung:         455 m³/h

Drehzahl:                    2760 min-¹

Schalldruck in 3m:           46 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -25+55 °C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     3,44 kg

Radial-Rohrventilator CENTRO-MZ 200 L

-Aerodynamisch optimierte Gehäuseform

aus verzinktem Stahl

-Externer Klemmkasten am Gehäuse

-Einphasen-Außenläufermotor,

Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb mit niedriger Leistung

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit automatischem Neustart

-Dynamisch ausgewuchtete Turbine

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                139 W

Strom:                       0,61 A

Max. Förderleistung:         840 m³/h

Drehzahl:                    2790 min-¹

Schalldruck in 3m:           48 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -25+55 °C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     5,43 kg

Radial-Rohrventilator CENTRO-MZ 200

-Aerodynamisch optimierte Gehäuseform

aus verzinktem Stahl

-Externer Klemmkasten am Gehäuse

-Einphasen-Außenläufermotor,

Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit automatischem Neustart

-Dynamisch ausgewuchtete Turbine

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                157 W

Strom:                       0,69 A

Max. Förderleistung:         1000 m³/h

Drehzahl:                    2740 min-¹

Schalldruck in 3m:           50 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -25+55 °C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     5,43 kg

Radial-Rohrventilator CENTRO-MZ 250 L

-Aerodynamisch optimierte Gehäuseform

aus verzinktem Stahl

-Externer Klemmkasten am Gehäuse

-Einphasen-Außenläufermotor,

Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb mit niedriger Leistung

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit automatischem Neustart

-Dynamisch ausgewuchtete Turbine

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                134 W

Strom:                       0,59 A

Max. Förderleistung:         980 m³/h

Drehzahl:                    2785 min-¹

Schalldruck in 3m:           51 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -25+55 °C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     5,25 kg

Radial-Rohrventilator CENTRO-MZ 250

-Aerodynamisch optimierte Gehäuseform

aus verzinktem Stahl

-Externer Klemmkasten am Gehäuse

-Einphasen-Außenläufermotor,

Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit automatischem Neustart

-Dynamisch ausgewuchtete Turbine

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                152 W

Strom:                       0,66 A

Max. Förderleistung:         1070 m³/h

Drehzahl:                    2765 min-¹

Schalldruck in 3m:           52 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -25+55 °C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     5,25 kg

Radial-Rohrventilator CENTRO-MZ 315 L

-Aerodynamisch optimierte Gehäuseform

aus verzinktem Stahl

-Externer Klemmkasten am Gehäuse

-Einphasen-Außenläufermotor,

Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb mit niedriger Leistung

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit automatischem Neustart

-Dynamisch ausgewuchtete Turbine

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                151 W

Strom:                       0,66 A

Max. Förderleistung:         1330 m³/h

Drehzahl:                    2680 min-¹

Schalldruck in 3m:           52 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -25+55 °C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     6,57 kg

Radial-Rohrventilator CENTRO-MZ 315

-Aerodynamisch optimierte Gehäuseform

aus verzinktem Stahl

-Externer Klemmkasten am Gehäuse

-Einphasen-Außenläufermotor,

Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit automatischem Neustart

-Dynamisch ausgewuchtete Turbine

-Stufenlose Regulierung mit einer

externen Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit einem

externen Spartrafo

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                185 W

Strom:                       0,81 A

Max. Förderleistung:         1540 m³/h

Drehzahl:                    2730 min-¹

Schalldruck in 3m:           53 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -25+55 °C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     6,57 kg

Halbaxial-Rohrventilator TURBO 100

-Gehäuse aus robustem und korrosionsbeständigem ABS Kunststoff

-Integrierter Klemmkasten

-Einphasiger, kugelgelagerter Motor mit

2 Geschwindigkeiten

-Thermischer Überlastschutz

-Stufenlose Regulierung mit einer externen Thyristorsteuerung oder stufenweise Regulierung mit einem externen Spartrafo

Technische Daten:

Phase:                       1˜

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50/60 Hz

Nennleistung (min):          23 W

Nennleistung (max):          25 W

Strom (min):                 0,10 A

Strom (max):                 0,11 A

Max. Förderleistung (min):   170 m³/h

Max. Förderleistung (max):   220 m³/h

Drehzahl (min):              1980 min-¹

Drehzahl (max):              2545 min-¹

Schalldruck in 3m (min):     27 dBA

Schalldruck in 3m (max):     32 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: 60°C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     1,68 kg

Halbaxial-Rohrventilator TURBO 100 T

-Gehäuse aus robustem und korrosionsbeständigem ABS Kunststoff

-Integrierter Klemmkasten

-Einphasiger, kugelgelagerter Motor mit

2 Geschwindigkeiten

-Thermischer Überlastschutz

- Nachlaufschalter, eingestellt von 2 bis 30 Minuten

-Stufenlose Regulierung mit einer externen Thyristorsteuerung oder stufenweise Regulierung mit einem externen Spartrafo

Technische Daten:

Phase:                       1˜

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50/60 Hz

Nennleistung (min):          23 W

Nennleistung (max):          25 W

Strom (min):                 0,10 A

Strom (max):                 0,11 A

Max. Förderleistung (min):   170 m³/h

Max. Förderleistung (max):   220 m³/h

Drehzahl (min):              1980 min-¹

Drehzahl (max):              2545 min-¹

Schalldruck in 3m (min):     27 dBA

Schalldruck in 3m (max):     32 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: 60°C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     1,68 kg

Halbaxial-Rohrventilator TURBO 125

-Gehäuse aus robustem und korrosionsbeständigem ABS Kunststoff

-Integrierter Klemmkasten

-Einphasiger, kugelgelagerter Motor mit

2 Geschwindigkeiten

-Thermischer Überlastschutz

-Stufenlose Regulierung mit einer externen Thyristorsteuerung oder stufenweise Regulierung mit einem externen Spartrafo

Technische Daten:

Phase:                       1˜

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50/60 Hz

Nennleistung (min):          25 W

Nennleistung (max):          30 W

Strom (min):                 0,11 A

Strom (max):                 0,13 A

Max. Förderleistung (min):   230 m³/h

Max. Förderleistung (max):   345 m³/h

Drehzahl (min):              1535 min-¹

Drehzahl (max):              2265 min-¹

Schalldruck in 3m (min):     29 dBA

Schalldruck in 3m (max):     34 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: 60°C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     1,79 kg

Halbaxial-Rohrventilator TURBO 125 T

-Gehäuse aus robustem und korrosionsbeständigem ABS Kunststoff

-Integrierter Klemmkasten

-Einphasiger, kugelgelagerter Motor mit

2 Geschwindigkeiten

-Thermischer Überlastschutz

- Nachlaufschalter, eingestellt von 2 bis 30 Minuten

-Stufenlose Regulierung mit einer externen Thyristorsteuerung oder stufenweise Regulierung mit einem externen Spartrafo

Technische Daten:

Phase:                       1˜

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50/60 Hz

Nennleistung (min):          25 W

Nennleistung (max):          30 W

Strom (min):                 0,11 A

Strom (max):                 0,13 A

Max. Förderleistung (min):   230 m³/h

Max. Förderleistung (max):   345 m³/h

Drehzahl (min):              1535 min-¹

Drehzahl (max):              2265 min-¹

Schalldruck in 3m (min):     29 dBA

Schalldruck in 3m (max):     34 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: 60°C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     1,79 kg

Halbaxial-Rohrventilator TURBO 150

-Gehäuse aus robustem und korrosionsbeständigem ABS Kunststoff

-Integrierter Klemmkasten

-Einphasiger, kugelgelagerter Motor mit

2 Geschwindigkeiten

-Thermischer Überlastschutz

-Stufenlose Regulierung mit einer externen Thyristorsteuerung oder stufenweise Regulierung mit einem externen Spartrafo

Technische Daten:

Phase:                       1˜

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50/60 Hz

Nennleistung (min):          42 W

Nennleistung (max):          50 W

Strom (min):                 0,19 A

Strom (max):                 0,22 A

Max. Förderleistung (min):   430 m³/h

Max. Förderleistung (max):   560 m³/h

Drehzahl (min):              1940 min-¹

Drehzahl (max):              2620 min-¹

Schalldruck in 3m (min):     37 dBA

Schalldruck in 3m (max):     46 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: 60°C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     3,18 kg

Halbaxial-Rohrventilator TURBO 150 T

-Gehäuse aus robustem und korrosionsbeständigem ABS Kunststoff

-Integrierter Klemmkasten

-Einphasiger, kugelgelagerter Motor mit

2 Geschwindigkeiten

-Thermischer Überlastschutz

- Nachlaufschalter, eingestellt von 2 bis 30 Minuten

-Stufenlose Regulierung mit einer externen Thyristorsteuerung oder stufenweise Regulierung mit einem externen Spartrafo

Technische Daten:

Phase:                       1˜

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50/60 Hz

Nennleistung (min):          42 W

Nennleistung (max):          50 W

Strom (min):                 0,19 A

Strom (max):                 0,22 A

Max. Förderleistung (min):   430 m³/h

Max. Förderleistung (max):   560 m³/h

Drehzahl (min):              1940 min-¹

Drehzahl (max):              2620 min-¹

Schalldruck in 3m (min):     37 dBA

Schalldruck in 3m (max):     46 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: 60°C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     3,18 kg

Halbaxial-Rohrventilator TURBO 160

-Gehäuse aus robustem und korrosionsbeständigem ABS Kunststoff

-Integrierter Klemmkasten

-Einphasiger, kugelgelagerter Motor mit

2 Geschwindigkeiten

-Thermischer Überlastschutz

-Stufenlose Regulierung mit einer externen Thyristorsteuerung oder stufenweise Regulierung mit einem externen Spartrafo

Technische Daten:

Phase:                       1˜

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50/60 Hz

Nennleistung (min):          42 W

Nennleistung (max):          50 W

Strom (min):                 0,19 A

Strom (max):                 0,22 A

Max. Förderleistung (min):   430 m³/h

Max. Förderleistung (max):   560 m³/h

Drehzahl (min):              1940 min-¹

Drehzahl (max):              2620 min-¹

Schalldruck in 3m (min):     37 dBA

Schalldruck in 3m (max):     46 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: 60°C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     3,23 kg

Halbaxial-Rohrventilator TURBO 160 T

-Gehäuse aus robustem und korrosionsbeständigem ABS Kunststoff

-Integrierter Klemmkasten

-Einphasiger, kugelgelagerter Motor mit

2 Geschwindigkeiten

-Thermischer Überlastschutz

- Nachlaufschalter, eingestellt von 2 bis 30 Minuten

-Stufenlose Regulierung mit einer externen Thyristorsteuerung oder stufenweise Regulierung mit einem externen Spartrafo

Technische Daten:

Phase:                       1˜

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50/60 Hz

Nennleistung (min):          42 W

Nennleistung (max):          50 W

Strom (min):                 0,19 A

Strom (max):                 0,22 A

Max. Förderleistung (min):   430 m³/h

Max. Förderleistung (max):   560 m³/h

Drehzahl (min):              1940 min-¹

Drehzahl (max):              2620 min-¹

Schalldruck in 3m (min):     37 dBA

Schalldruck in 3m (max):     46 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: 60°C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     3,23 kg

Halbaxial-Rohrventilator TURBO 200

-Gehäuse aus robustem und korrosionsbeständigem ABS Kunststoff

-Integrierter Klemmkasten

-Einphasiger, kugelgelagerter Motor mit

2 Geschwindigkeiten

-Thermischer Überlastschutz

-Stufenlose Regulierung mit einer externen Thyristorsteuerung oder stufenweise Regulierung mit einem externen Spartrafo

Technische Daten:

Phase:                       1˜

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50/60 Hz

Nennleistung (min):          76 W

Nennleistung (max):          108 W

Strom (min):                 0,34 A

Strom (max):                 0,48 A

Max. Förderleistung (min):   805 m³/h

Max. Förderleistung (max):   1080 m³/h

Drehzahl (min):              1915 min-¹

Drehzahl (max):              2380 min-¹

Schalldruck in 3m (min):     45 dBA

Schalldruck in 3m (max):     52 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: 60°C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     3,8 kg

Halbaxial-Rohrventilator TURBO 200 T

-Gehäuse aus robustem und korrosionsbeständigem ABS Kunststoff

-Integrierter Klemmkasten

-Einphasiger, kugelgelagerter Motor mit

2 Geschwindigkeiten

-Thermischer Überlastschutz

- Nachlaufschalter, eingestellt von 2 bis 30 Minuten

-Stufenlose Regulierung mit einer externen Thyristorsteuerung oder stufenweise Regulierung mit einem externen Spartrafo

Technische Daten:

Phase:                       1˜

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50/60 Hz

Nennleistung (min):          76 W

Nennleistung (max):          108 W

Strom (min):                 0,34 A

Strom (max):                 0,48 A

Max. Förderleistung (min):   805 m³/h

Max. Förderleistung (max):   1080 m³/h

Drehzahl (min):              1915 min-¹

Drehzahl (max):              2380 min-¹

Schalldruck in 3m (min):     45 dBA

Schalldruck in 3m (max):     52 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: 60°C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     3,8 kg

Halbaxial-Rohrventilator TURBO 250

-Gehäuse aus schwer entflammbarem Polypropylen

-Integrierter Klemmkasten

-Einphasiger, kugelgelagerter Motor mit

2 Geschwindigkeiten

-Thermischer Überlastschutz

-Stufenlose Regulierung mit einer externen Thyristorsteuerung oder stufenweise Regulierung mit einem externen Spartrafo

Technische Daten:

Phase:                       1˜

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50/60 Hz

Nennleistung (min):          125 W

Nennleistung (max):          177 W

Strom (min):                 0,54 A

Strom (max):                 0,79 A

Max. Förderleistung (min):   1070 m³/h

Max. Förderleistung (max):   1360 m³/h

Drehzahl (min):              1955 min-¹

Drehzahl (max):              2440 min-¹

Schalldruck in 3m (min):     47 dBA

Schalldruck in 3m (max):     55 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: 60°C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     7,83 kg

Halbaxial-Rohrventilator TURBO 250 T

-Gehäuse aus schwer entflammbarem Polypropylen

-Integrierter Klemmkasten

-Einphasiger, kugelgelagerter Motor mit

2 Geschwindigkeiten

-Thermischer Überlastschutz

- Nachlaufschalter, eingestellt von 2 bis 30 Minuten

-Stufenlose Regulierung mit einer externen Thyristorsteuerung oder stufenweise Regulierung mit einem externen Spartrafo

Technische Daten:

Phase:                       1˜

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50/60 Hz

Nennleistung (min):          125 W

Nennleistung (max):          177 W

Strom (min):                 0,54 A

Strom (max):                 0,79 A

Max. Förderleistung (min):   1070 m³/h

Max. Förderleistung (max):   1360 m³/h

Drehzahl (min):              1955 min-¹

Drehzahl (max):              2440 min-¹

Schalldruck in 3m (min):     47 dBA

Schalldruck in 3m (max):     55 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: 60°C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     7,83 kg

Halbaxial-Rohrventilator TURBO 315

-Gehäuse aus schwer entflammbarem Polypropylen

-Integrierter Klemmkasten

-Einphasiger, kugelgelagerter Motor mit

2 Geschwindigkeiten

-Thermischer Überlastschutz

-Stufenlose Regulierung mit einer externen Thyristorsteuerung oder stufenweise Regulierung mit einem externen Spartrafo

Technische Daten:

Phase:                       1˜

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50/60 Hz

Nennleistung (min):          227 W

Nennleistung (max):          315 W

Strom (min):                 0,99 A

Strom (max):                 1,42 A

Max. Förderleistung (min):   1420 m³/h

Max. Förderleistung (max):   1750 m³/h

Drehzahl (min):              2115 min-¹

Drehzahl (max):              2505 min-¹

Schalldruck in 3m (min):     47 dBA

Schalldruck in 3m (max):     56 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: 60°C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     11,7 kg

Halbaxial-Rohrventilator TURBO 315 T

-Gehäuse aus schwer entflammbarem Polypropylen

-Integrierter Klemmkasten

-Einphasiger, kugelgelagerter Motor mit

2 Geschwindigkeiten

-Thermischer Überlastschutz

- Nachlaufschalter, eingestellt von 2 bis 30 Minuten

-Stufenlose Regulierung mit einer externen Thyristorsteuerung oder stufenweise Regulierung mit einem externen Spartrafo

Technische Daten:

Phase:                       1˜

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50/60 Hz

Nennleistung (min):          227 W

Nennleistung (max):          315 W

Strom (min):                 0,99 A

Strom (max):                 1,42 A

Max. Förderleistung (min):   1420 m³/h

Max. Förderleistung (max):   1750 m³/h

Drehzahl (min):              2115 min-¹

Drehzahl (max):              2505 min-¹

Schalldruck in 3m (min):     47 dBA

Schalldruck in 3m (max):     56 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: 60°C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     11,7 kg

Dezentrales Lüftungsgerät mit

Wärmeruckgewinnung VENTO A50

-Für energieeffiziente Be- und

Entlüftung in Wohnungen, Häusern,

Mehrfamilienhäusern, Sozial- und

Gewerbegebäuden

-Feuchtigkeitsausgleich und regelbarer

Luftwechsel

-Koordiniertes Lüftungssystem auf der

Grundlage mehrerer Lüftungsanlagen mit

einer zentralen Steuerung

-Automatisch verschießende Innenklappe bei Abschaltung oder bei Stromausfall

-Axialventilator mit reversierendem

EC-Motor, einem eingebauten

Überhitzungsschutz und wartungsfreien

Kugellagern

-Keramischer Enthalpie-Wärmetauscher

(Regenerator) mit antibakterieller

Beschichtung mit Wärmerückgewinnung-

Effizienz bis zu 90%

-G3 Filter mit antibakterieller

Beschichtung

-Aussenhaube, äußere Lüftungshaube für Standardwandstärke (240-460 mm)

-Teleskoprohr aus Kunststoff

-Möglich Betriebsarten sind:

Lüftungsbetrieb eingestellt bei der

Installation als Abluft oder Zuluft

und der Reversierbetrieb mit

Wärmerückgewinnung in jeweils zwei

Geschwindigkeiten

-Die Steuerung der Betriebsarten der

Anlage erfolgt mittels eines externen

Steuerblocks mit einem Transformator

(Modell SEA-T12 oder SEA)

Technische Daten:

Betriebsspannung:            220-240 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung (min):          3,68 W

Nennleistung (max):          4,83 W

Strom (min):                0,021 A

Strom (max):                0,026 A

Max. Förderleistung (min):  26 m³/h

Max. Förderleistung (max):  53 m³/h

Drehzahl (min):             599 min-¹

Drehzahl (max):             1155 min-¹

Schalldruck in 1m (min):    24 dBA

Schalldruck in 1m (max):    34 dBA

Schalldruck in 3m (min):    14 dBA

Schalldruck in 3m (max):    24 dBA

Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung:

bis zu 90%

Schutzart:                  IP 24

Dezentrales Lüftungsgerät mit

Wärmeruckgewinnung VENTO A50-1

-Für energieeffiziente Be- und

Entlüftung in Wohnungen, Häusern,

Mehrfamilienhäusern, Sozial- und

Gewerbegebäuden

-Feuchtigkeitsausgleich und regelbarer

Luftwechsel

-Koordiniertes Lüftungssystem auf der

Grundlage mehrerer Lüftungsanlagen mit

einer zentralen Steuerung

-Automatisch verschießende Innenklappe bei Abschaltung oder bei Stromausfall

-Axialventilator mit reversierendem

EC-Motor, einem eingebauten

Überhitzungsschutz und wartungsfreien

Kugellagern

-Keramischer Enthalpie-Wärmetauscher

(Regenerator) mit antibakterieller

Beschichtung mit Wärmerückgewinnung-

Effizienz bis zu 90%

-G3 Filter mit antibakterieller

Beschichtung

-Aussenhaube, äußere Lüftungshaube für Standardwandstärke (240-460 mm)

-Teleskoprohr aus Kunststoff

-Möglich Betriebsarten sind:

Lüftungsbetrieb eingestellt bei der

Installation als Abluft oder Zuluft

und der Reversierbetrieb mit

Wärmerückgewinnung in jeweils zwei

Geschwindigkeiten

-Die Steuerung der Betriebsarten der

Anlage erfolgt mittels eines externen

Steuerblocks mit einem Transformator

(Modell SEA-T12 oder SEA)

Technische Daten:

Betriebsspannung:            220-240 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung (min):          3,68 W

Nennleistung (max):          4,83 W

Strom (min):                0,021 A

Strom (max):                0,026 A

Max. Förderleistung (min):  26 m³/h

Max. Förderleistung (max):  53 m³/h

Drehzahl (min):             599 min-¹

Drehzahl (max):             1155 min-¹

Schalldruck in 1m (min):    24 dBA

Schalldruck in 1m (max):    34 dBA

Schalldruck in 3m (min):    14 dBA

Schalldruck in 3m (max):    24 dBA

Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung:

bis zu 90%

Schutzart:                  IP 24

Dezentrales Lüftungsgerät mit

Wärmeruckgewinnung VENTO Ergo A50 Pro

-Für energieeffiziente Be- und

Entlüftung in Wohnungen, Häusern,

Mehrfamilienhäusern, Sozial- und

Gewerbegebäuden

-Feuchtigkeitsausgleich und regelbarer

Luftwechsel

-Koordiniertes Lüftungssystem auf der

Grundlage mehrerer Lüftungsanlagen mit

einer zentralen Steuerung

-Automatisch verschießende Innenklappe bei Abschaltung oder bei Stromausfall

-Axialventilator mit reversierendem

EC-Motor, einem eingebauten

Überhitzungsschutz und wartungsfreien

Kugellagern

-Keramischer Enthalpie-Wärmetauscher

(Regenerator) mit antibakterieller

Beschichtung mit Wärmerückgewinnung-

Effizienz bis zu 90%

-G3 Filter mit antibakterieller

Beschichtung

-Aussenhaube, äußere Lüftungshaube für Standardwandstärke (240-460 mm)

-Teleskoprohr aus Kunststoff

-Möglich Betriebsarten sind:

Lüftungsbetrieb eingestellt bei der

Installation als Abluft oder Zuluft

und der Reversierbetrieb mit

Wärmerückgewinnung in jeweils zwei

Geschwindigkeiten

-Die Steuerung der Betriebsarten der

Anlage erfolgt mittels manuellen

Schalter mit 3 Einstellungen auf dem Gehäuse der Anlage oder einer

Fernbedienung
-DIBt Zulassung

Technische Daten:

Betriebsspannung:            100-230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung (Stufe 1):      3,61 W

Nennleistung (Stufe 2):      3,76 W

Nennleistung (Stufe 3):      5,33 W

Strom (Stufe 1):             0,023 A

Strom (Stufe 2):             0,025 A

Strom (Stufe 3):             0,037 A

Max. Förderleistung (Stufe 1): 13 m³/h

Max. Förderleistung (Stue 2):  27 m³/h

Max. Förderleistung (Stufe 3): 51 m³/h

Drehzahl (Stufe 1):           580 min-¹

Drehzahl (Stufe 2):           760 min-¹

Drehzahl (Stufe 3):           1378 min-¹

Schalldruck in 1m (Stufe 1):  22 dBA

Schalldruck in 1m (Stufe 2):  29 dBA

Schalldruck in 1m (Stufe 3):  32 dBA

Schalldruck in 3m (Stufe 1):  13 dBA

Schalldruck in 3m (Stufe 2):  20 dBA

Schalldruck in 3m (Stufe 3):  23 dBA

Normschallpegeldifferenz:     40 dB

Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung:

bis zu 90%

Schutzart:                  IP 24

Dezentrales Lüftungsgerät mit

Wärmeruckgewinnung VENTO Ergo A50-1

Pro

-Für energieeffiziente Be- und

Entlüftung in Wohnungen, Häusern,

Mehrfamilienhäusern, Sozial- und

Gewerbegebäuden

-Feuchtigkeitsausgleich und regelbarer

Luftwechsel

-Koordiniertes Lüftungssystem auf der

Grundlage mehrerer Lüftungsanlagen mit

einer zentralen Steuerung

-Automatisch verschießende Innenklappe bei Abschaltung oder bei Stromausfall

-Axialventilator mit reversierendem

EC-Motor, einem eingebauten

Überhitzungsschutz und wartungsfreien

Kugellagern

-Keramischer Enthalpie-Wärmetauscher

(Regenerator) mit antibakterieller

Beschichtung mit Wärmerückgewinnung-

Effizienz bis zu 90%

-G3 Filter mit antibakterieller

Beschichtung

-Aussenhaube, äußere Lüftungshaube für Standardwandstärke (240-460 mm)

-Teleskoprohr aus Kunststoff

-Möglich Betriebsarten sind:

Lüftungsbetrieb eingestellt bei der

Installation als Abluft oder Zuluft

und der Reversierbetrieb mit

Wärmerückgewinnung in jeweils zwei

Geschwindigkeiten

-Die Steuerung der Betriebsarten der

Anlage erfolgt mittels manuellen

Schalter mit 3 Einstellungen auf dem Gehäuse der Anlage oder einer

Fernbedienung

-DIBt Zulassung

Technische Daten:

Betriebsspannung:            100-230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung (Stufe 1):      3,61 W

Nennleistung (Stufe 2):      3,76 W

Nennleistung (Stufe 3):      5,33 W

Strom (Stufe 1):             0,023 A

Strom (Stufe 2):             0,025 A

Strom (Stufe 3):             0,037 A

Max. Förderleistung (Stufe 1): 13 m³/h

Max. Förderleistung (Stue 2):  27 m³/h

Max. Förderleistung (Stufe 3): 51 m³/h

Drehzahl (Stufe 1):           580 min-¹

Drehzahl (Stufe 2):           760 min-¹

Drehzahl (Stufe 3):           1378 min-¹

Schalldruck in 1m (Stufe 1):  22 dBA

Schalldruck in 1m (Stufe 2):  29 dBA

Schalldruck in 1m (Stufe 3):  32 dBA

Schalldruck in 3m (Stufe 1):  13 dBA

Schalldruck in 3m (Stufe 2):  20 dBA

Schalldruck in 3m (Stufe 3):  23 dBA

Normschallpegeldifferenz:     40 dB

Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung:

bis zu 90%

Schutzart:                  IP 24

Steuer- und Netzgerät SEA-T12(230/12)

Externe Steuereinheit mit einem 12 W Netztrafo

Technische Daten:

Nennleistung:                      12 W

Betriebsspannung Eingang:          230 V

Betriebsspannung Ausgang:          12 V

Frequenz:                          50 Hz

Kleinspannungstransformator

AT-40 (230/12)

-AT-40 ist ein 40 W Netztrafo zum

synchronen Anschluss von 12

Lüftungsanlagen.

-Für die Errichtung eines zentral

gesteuerten Lüftungssystems wird

zusammen mit der SEA Steuereinheit

verwendet.

-Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff.

-Das Gehäuse mit zwei abgedichteten

Kabeleingängen und Netzkabel mit dem

Kabelquerschnitt 2x0,75 m2.

-3 m Netzkabel und ein Standardstecker

zum Anschluss an das 220-240 V / 50 Hz

Stromnetz am Eingang des Transformators.

-2 m 12 V / 50 Hz Stromkabel mit einer

speziellen Schnittstelle zum

Anschluss an Vento Lüftungsanlagen am

Ausgang des Transformators.

Technische Daten:

Betriebsspannung Eingang:      220-240 V

Betriebsspannung Ausgang:      12 V

Frequenz:                      50 Hz

Max. Verbrauchleistung:        40 W

Max. Strombelastung:           3,0 A

Max. Umgebungstemperatur:      +40 ˚C

Schutzart:                     IP 65

Gewicht:                       1,1 kg

Montagesatz für Winkelmontage für

Standardwandstärke

KIT BlauPlast 204x60-1

Enthält:

-Lüftungsgitter aus Kunststoff 230x86 mm

-Lüftungskanal aus Kunststoff 204x60 mm

-Einsteckbogen aus Kunststoff mit Ø150
bis 204x60 mm.

Einzelraumlüftungsanlage mit

Wärmeruckgewinnung FRESHBOX 60

-Zu- und Abluftanlage mit

Wärmerückgewinnung für dezentrale

Lüftung

-Energiesparende Be- und Entlüftung in

Wohnungen, Häusern und anderen

Räumlichkeiten

-Kompaktes Gehäuse aus

polymerbeschichtetem Stahl mit einer

15 mm dicken Warme- und Schalldämmung

aus PE-Schaumfolie

-Aufklappbare Frontplatte mit

Magnetverschluss für bequemen Zugang

bei Wartungsarbeiten

-Netzkabel und Stecker zum Anschluss

ans Stromnetz

-Kompatibel mit Rundrohren Ø125 mm

-Axialventilatoren mit EC Motoren für

Be- und Entlüftung mit niedrigem

Energiebedarf

-Motoren mit integriertem

Überhitzungsschutz und automatischem

Neustart sowie mit wartungsfreien

Kugellagern für den Dauerbetrieb

-Kreuzstrom-Wärmetauscher aus

Aluminium mit großer Oberfläche und

hohem Wirkungsgrad

-Eingebautes Frostschutzsystem

-Zwei eingebaute Filter

-Steuerung über den Sensor

Drehzahlschalter

-Aufputz-Wandmontage an einer

Fassadenwand von Innen

Technische Daten:

Betriebsspannung:            100-240 V

Frequenz:                    50-60 Hz

Nennleistung (min):          4,2 W

Nennleistung (med):          9,6 W

Nennleistung (max):          15,4 W

Strom (min):                 0,02 A

Strom (med):                 0,04 A

Strom (max):                 0,027 A

Max. Förderleistung (min):   30 m³/h

Max. Förderleistung (med):   45 m³/h

Max. Förderleistung (max):   60 m³/h

Drehzahl (min):              1165 min-¹

Drehzahl (med):              1720 min-¹

Drehzahl (max):              2685 min-¹

Schalldruck in 3m (min):     22 dBA

Schalldruck in 3m (med):     25 dBA

Schalldruck in 3m (max):     29 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -20+50 °C

Abluftfilter/Zuluftfilter:   G2

Dämmung des Außen-Schalldruckpegels:

19 dBA

Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung:

Stufe (Drehzahl) min:        79 %

Stufe (Drehzahl) med:        74 %

Stufe (Drehzahl) max:        70 %

Schutzart:                   IP 22

Gewicht:                     10,3 kg

Montagesatz MS2 FRESHBOX 60

-Montagesatz MS2 FRESHBOX 60 für eine

Wandstärke von 100 bis 500 mm.:

-Enthält:

*Kartonschablone (2 Stk.)

*Kunststoffrohr Ø 125 mm, 500 mm lang

(2Stk.)

*Außenhaube aus Edelstahl

Dezentrale Zu- und Abluftanlage

mit Wärme- und Feuchterückgewinnung

KOMFORT ULTRA D105

-Lüftungsgerät für effiziente und

energiesparende Be- und Entlüftung in

Wohnungen, Häusern und anderen

Räumlichkeiten

-Kompatibel mit runden Rohren DN 125

-Kompaktes Gehäuse aus

korrosionsbeständigem Aluzink mit einer

15 mm dicken Wärme- und Schalldämmung

aus PE-Schaumfolie

-Bequeme Montage mit Montagewinkeln am

Gehäuse

-Stutzen für den Anschluss an die

Luftleitungen an den Seiten des Gehäuses

mit Gummidichtungen für dichte

Verbindung

-Abnehmbarer Boden mit

Schnappverschlüssen für bequemen Zugang

bei Wartungsarbeiten, Reinigung,

Filterwechsel usw.

-Radialventilatoren mit Außenläufermotor

für Be- und Entlüftung

-Radiallaufrad mit nach vorne gekrümmten

Schaufeln

-Eingebauter Überhitzungsschutz

-Dynamisch ausgewuchtete Turbine

-Kugelgelagerter Motor

-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher aus

Zellulose mit großer Oberfläche für

Zurückgewinnung von Wärme und

Feuchtigkeit

-Eingebautes Schutzsystem schaltet den

Zuluftventilator bei Vereisungsgefahr in

der Winterzeit automatisch ab

-Zwei Kassettenfilter der Filterklasse

G4

-Innenraummontage in waagerechter

Position oder Montage in einer

Zwischendecke

Technische Daten:

Betriebsspannung:            1~230 V

Frequenz:                    50 Hz

Maximale Leistung der Ventilatoren

Stufe 1 (min):               30 W

Stufe 2 (med):               38 W

Stufe 3 (max):               56 W

Stromaufnahme der Ventilatoren

Stufe 1 (min):               0,18 A

Stufe 2 (med):               0,23 A

Stufe 3 (max):               0,34 A

Max. Förderleistung:

Stufe 1 (min):               57 m³/h

Stufe 2 (med):               78 m³/h

Stufe 3 (max):               106 m³/h

Drehzahl:

Stufe 1 (min):               1300 min-¹

Stufe 2 (med):               1950 min-¹

Stufe 3 (max):               2500 min-¹

Schalldruck in 3m:

Stufe 1 (min):               24 Dba

Stufe 2 (med):               32 dBA

Stufe 3 (max):               41 dBA

Max.Betriebstemperatur: -25+50 °C

Abluftfilter/Zuluftfilter:   G4

Effizienz der Wärmerückgewinnung: 68 %

Max. Feuchtigkeitsrückgewinnung:  65 %

Schutzart:                       IP 22

Gewicht:                         9,55 kg

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Vento Expert A50-1 Pro

-Für energieeffiziente Be- und Entlüftung in Wohnungen, Häusern, Mehrfamilienhäusern, Sozial- und Gewerbegebäuden

-Feuchtigkeitsausgleich und regelbarer

Luftwechsel

-Koordiniertes Lüftungssystem auf der Grundlage mehrerer Lüftungsanlagen mit einer zentralen Steuerung

-Axialventilator mit reversierendem EC-Motor und wartungsfreien Kugellagern für einen regelbaren Luftwechsel

-Keramischer Enthalpie-Wärmetauscher (Regenerator) mit antibakterieller Beschichtung mit Wärmerückgewinnungs-Effizienz von bis zu 97%

-G3 Filter

-Außenhaube, äußere Lüftungshaube für Standardwandstärke (240-460 mm)

-Teleskoprohr aus Kunststoff mit geräuschdämmendem Material

-Abnehmbare innere Abdeckung für eine einfache Wartung

-Automatisch schließende Innenklappe bei Abschaltung oder bei Stromausfall und verschließbare Frontplatte für einen besseren Schutz bei extremen Windlasten

-Mögliche Betriebsarten: Lüftungsbetrieb eingestellt bei der Installation als Abluft oder Zuluft und Reversierbetrieb mit Wärmerückgewinnung in jeweils drei Geschwindigkeiten

-Die Steuerung der Betriebsarten erfolgt mittels des Bedienfeldes am Gerät oder mittels der Fernbedienung

Technische Daten:

Betriebsspannung: 100-230 V

Frequenz: 50-60 Hz

Nennleistung (Stufe 1): 3.61 W

Nennleistung (Stufe 2): 4.15 W

Nennleistung (Stufe 3): 5.20 W

Strom (Stufe 1):        0.025 A

Strom (Stufe 2):        0.030 A

Strom (Stufe 3):        0.039 A

Drehzahl (Stufe 1):     800 min-¹

Drehzahl (Stufe 2):     1300 min-¹

Drehzahl (Stufe 3):     1900 min-¹

Förderleistung im Lüftungsbetrieb: (Stufe 1):                15 m³/h

(Stufe 2):                30 m³/h

(Stufe 3):                50 m³/h

Förderleistung im Wärmerückgewinnungsbetrieb:

Stufe 1:                7.5 m³/h

Stufe 2:                 15 m³/h

Stufe 3:                 25 m³/h

Schalldruck in 1 m (Stufe 1): 20 dB(A)

Schalldruck in 1 m (Stufe 2): 27 dB(A)

Schalldruck in 1 m (Stufe 3): 30 dB(A)

Schalldruck in 3 m (Stufe 1): 11 dB(A)

Schalldruck in 3 m (Stufe 2): 18 dB(A)

Schalldruck in 3 m (Stufe 3): 21 dB(A)

Dämmung des Außen-Schalldruckpegels, dB(A) gemäß DIN EN 20140:

Stufe 1                       42 dB(A)

Stufe 2:                      42 dB(A)

Stufe 3:                      42 dB(A)

Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung:

Stufe 1:                          97 %

Stufe 2:                          90 %

Stufe 3:                          82%

Schutzart:                  IP 24

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Vento Expert A50 S Pro

-Für energieeffiziente Be- und Entlüftung in Wohnungen, Häusern, Mehrfamilienhäusern, Sozial- und Gewerbegebäuden

-Feuchtigkeitsausgleich und regelbarer

Luftwechsel

-Koordiniertes Lüftungssystem auf der Grundlage mehrerer Lüftungsanlagen mit einer zentralen Steuerung

-Axialventilator mit reversierendem EC-Motor und wartungsfreien Kugellagern für einen regelbaren Luftwechsel

-Keramischer Enthalpie-Wärmetauscher (Regenerator) mit antibakterieller Beschichtung mit Wärmerückgewinnungs-Effizienz von bis zu 97%

-G3 Filter

-Außenhaube, äußere Lüftungshaube für Standardwandstärke (240-460 mm)

-Teleskoprohr aus Kunststoff mit geräuschdämmendem Material

-Abnehmbare innere Abdeckung für eine einfache Wartung

-Automatisch schließende Innenklappe bei Abschaltung oder bei Stromausfall und verschließbare Frontplatte für einen besseren Schutz bei extremen Windlasten

-Mögliche Betriebsarten: Lüftungsbetrieb eingestellt bei der Installation als Abluft oder Zuluft und Reversierbetrieb mit Wärmerückgewinnung in jeweils drei Geschwindigkeiten

-Die Steuerung der Betriebsarten erfolgt mittels des Bedienfeldes am Gerät oder mittels der Fernbedienung

Technische Daten:

Betriebsspannung: 100-230 V

Frequenz: 50-60 Hz

Nennleistung (Stufe 1): 3.61 W

Nennleistung (Stufe 2): 4.15 W

Nennleistung (Stufe 3): 5.20 W

Strom (Stufe 1):        0.025 A

Strom (Stufe 2):        0.030 A

Strom (Stufe 3):        0.039 A

Drehzahl (Stufe 1):     800 min-¹

Drehzahl (Stufe 2):     1300 min-¹

Drehzahl (Stufe 3):     1900 min-¹

Förderleistung im Lüftungsbetrieb: (Stufe 1):                15 m³/h

(Stufe 2):                30 m³/h

(Stufe 3):                50 m³/h

Förderleistung im Wärmerückgewinnungsbetrieb:

Stufe 1:                7.5 m³/h

Stufe 2:                 15 m³/h

Stufe 3:                 25 m³/h

Schalldruck in 1 m (Stufe 1): 20 dB(A)

Schalldruck in 1 m (Stufe 2): 27 dB(A)

Schalldruck in 1 m (Stufe 3): 30 dB(A)

Schalldruck in 3 m (Stufe 1): 11 dB(A)

Schalldruck in 3 m (Stufe 2): 18 dB(A)

Schalldruck in 3 m (Stufe 3): 21 dB(A)

Dämmung des Außen-Schalldruckpegels, dB(A) gemäß DIN EN 20140:

Stufe 1                       42 dB(A)

Stufe 2:                      42 dB(A)

Stufe 3:                      42 dB(A)

Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung:

Stufe 1:                          97 %

Stufe 2:                          90 %

Stufe 3:                          82%

Schutzart:                  IP 24

Vorinstallationssatz Kit VENTO Expert

A50-1

Enthält:

•Lüftungsrohr

•Außen-Lüftungshaube AH 160

•Schaumstoff -Stopfen

Vorinstallationssatz Kit VENTO Expert S

A50-1

Enthält:

•Lüftungsrohr

•Außen-Lüftungshaube AH-S 160

•Schaumstoff -Stopfen

Montagesatz für Endmontage VENTO Expert

A50-1

Enthält

•Innengerät mit Wärmetauscher,

Ventilator und Filtern der

Filterklasse G3

•Außengerät mit einer Steuereinheit

und Verschlussklappen

•Fernsteuerung

Filter FP-VE A50 F7

Filtrationsrate PM2.5 > 75 %. Der Filter

mit der Filterklasse F7 vermindert den

maximalen Luftdurchsatz bis auf 40 m3/h

Fernbedienung FB-Vento Expert

Fernsteuerung

Radial-Abluftventilator Valeo-BP 35/60H

-Unterputzgehäuse aus robustem und korrosionsbeständigem ABS Kunststoff

- Für die Entlüftung eines benachbarten Raumes sind die folgende Ausführungen des Gehäuses mit zusätzlichen Stutzen (DN 80 mm) und selbständigen Rückschlagklappen vorgesehen: BFL (links), BFR (rechts), BFD (unten)

- Frontplatte aus weißem UV-beständigem Kunststoff, auf separate Bestellung sind die folgenden Ausführungen der Frontplatte möglich: Platinum (grau metallic), Hi-Tech (Aluminium, gebürstet), Hi-Tech Gold (Aluminium, goldfarben), Hi-Tech Chrome (Aluminium, hochglanz)

- Filter G4 für Motor-, Flügelrad- und Luftkanalschutz

-Zweistufiger, kugelgelagerter Motor

-Integrierter Klemmkasten

-Ausgewuchtete Turbine

- Feuchtesteuerung

Technische Daten:

Betriebsspannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Nennleistung (Stufe 1): 12 W

Nennleistung (Stufe 2): 17 W

Strom (Stufe 1):        0.12 A

Strom (Stufe 2):        0.14 A

Drehzahl (Stufe 1):     890 min-¹

Drehzahl (Stufe 2):     1350 min-¹

Max. Förderleistung(Stufe 1):                35 m³/h

Max. Förderleistung (Stufe 2):                63 m³/h

Schalldruckpegel in 3 m (Stufe 1): 26,6 dB(A)

Schalldruckpegel in 3 m (Stufe 2): 30 dB(A)

Max. Fördermitteltemperatur: 50°C

Schutzart:                  IP 55

Gewicht:                    2,70 kg

Radial-Abluftventilator Valeo-BP 35/60TR

-Unterputzgehäuse aus robustem und korrosionsbeständigem ABS Kunststoff

- Für die Entlüftung eines benachbarten Raumes sind folgende Ausführungen des Gehäuses

mit zusätzlichen Stutzen (DN 80 mm) mit selbständigen Rückschlagklappen vorgesehen: BFL (links), BFR (rechts), BFD (unten)

- Frontplatte aus weißem UV-beständigem Kunststoff, auf separate Bestellung sind die folgenden Ausführungen der Frontplatte möglich: Platinum (grau metallic), Hi-Tech (Aluminium, gebürstet), Hi-Tech Gold (Aluminium, goldfarben), Hi-Tech Chrome (Aluminium, hochglanz)

- Filter G4 für Motor-, Flügelrad- und Luftkanalschutz

-Zweistufiger, kugelgelagerter Motor

-Integrierter Klemmkasten

-Ausgewuchtete Turbine

- Einschalt- und Nachlaufsteuerung

Technische Daten:

Betriebsspannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Nennleistung (Stufe 1): 12 W

Nennleistung (Stufe 2): 17 W

Strom (Stufe 1):        0.12 A

Strom (Stufe 2):        0.14 A

Drehzahl (Stufe 1):     890 min-¹

Drehzahl (Stufe 2):     1350 min-¹

Max. Förderleistung(Stufe 1):                35 m³/h

Max. Förderleistung (Stufe 2):                63 m³/h

Schalldruckpegel in 3 m (Stufe 1): 26,6 dB(A)

Schalldruckpegel in 3 m (Stufe 2): 30 dB(A)

Max. Fördermitteltemperatur: 50°C

Schutzart:                  IP 55

Gewicht:                    2,70 kg

Radial-Abluftventilator Valeo-E 35/60H

-Aufputzgehäuse aus robustem und korrosionsbeständigem ABS Kunststoff

- Frontplatte aus weißem UV-beständigem Kunststoff, auf separate Bestellung sind die folgenden Ausführungen der Frontplatte möglich: Platinum (grau metallic), Hi-Tech (Aluminium, gebürstet), Hi-Tech Gold (Aluminium, goldfarben), Hi-Tech Chrome (Aluminium, hochglanz)

- Filter G4 für Motor-, Flügelrad- und Luftkanalschutz

-Zweistufiger, kugelgelagerter Motor

-Integrierter Klemmkasten

-Ausgewuchtete Turbine

- Feuchtesteuerung

Technische Daten:

Betriebsspannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Nennleistung (Stufe 1): 12 W

Nennleistung (Stufe 2): 17 W

Strom (Stufe 1):        0.12 A

Strom (Stufe 2):        0.14 A

Drehzahl (Stufe 1):     890 min-¹

Drehzahl (Stufe 2):     1350 min-¹

Max. Förderleistung(Stufe 1):                35 m³/h

Max. Förderleistung (Stufe 2):                63 m³/h

Schalldruckpegel in 3 m (Stufe 1): 26,6 dB(A)

Schalldruckpegel in 3 m (Stufe 2): 30 dB(A)

Max. Fördermitteltemperatur: 50°C

Schutzart:                  IP 55

Gewicht:                    2,70 kg

Radial-Abluftventilator Valeo-BP 35/60TR

-Unterputzgehäuse aus robustem und korrosionsbeständigem ABS Kunststoff

- Frontplatte aus weißem UV-beständigem Kunststoff, auf separate Bestellung sind die folgenden Ausführungen der Frontplatte möglich: Platinum (grau metallic), Hi-Tech (Aluminium, gebürstet), Hi-Tech Gold (Aluminium, goldfarben), Hi-Tech Chrome (Aluminium, hochglanz)

- Filter G4 für Motor-, Flügelrad- und Luftkanalschutz

-Zweistufiger, kugelgelagerter Motor

-Integrierter Klemmkasten

-Ausgewuchtete Turbine

- Einschalt- und Nachlaufsteuerung

Technische Daten:

Betriebsspannung: 220-240 V

Frequenz: 50 Hz

Nennleistung (Stufe 1): 12 W

Nennleistung (Stufe 2): 17 W

Strom (Stufe 1):        0.12 A

Strom (Stufe 2):        0.14 A

Drehzahl (Stufe 1):     890 min-¹

Drehzahl (Stufe 2):     1350 min-¹

Max. Förderleistung(Stufe 1):                35 m³/h

Max. Förderleistung (Stufe 2):                63 m³/h

Schalldruckpegel in 3 m (Stufe 1): 26,6 dB(A)

Schalldruckpegel in 3 m (Stufe 2): 30 dB(A)

Max. Fördermitteltemperatur: 50°C

Schutzart:                  IP 55

Gewicht:                    2,70 kg

Axial-Rohrventilator AXIS-F 500 4E

-Gehäuse und Flügelrad aus Stahl

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbbeschichtung

-Gehäuse mit Anschlussflanschen für bequemen Einbau in den Luftkanal

-außenliegender Klemmkasten für problemlosen Stromanschluss

-Einphasiger, vierpoliger Asynchronmotor mit Außenrotor und Axial-Flügelrad

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Thermischer Überlastschutz mit

automatischem Neustart

-Stufenlose Regulierung mit

externer Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit

externem Spartrafo möglich

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                420 W

Strom:                       1,95 A

Max. Förderleistung:         7060 m³/h

Drehzahl:                    1300 min-¹

Schalldruck in 3m:           69 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: -30+60°C

Schutzart:                   IP X4

Gewicht:                     12,65 kg

Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung zur Deckenmontage KOMFORT EC DW1000-4

-Für energieeffiziente Be- und Entlüftung in Wohnungen, Häusern und anderen Räumen

-Feuchtigkeitsausgleich und regelbarer Luftwechsel

-Schall- und wärmeisoliertes, doppelwandiges Gehäuse aus Aluzink mit Montagehalter

-Anschlussstutzen für Lüftungsrohre mit einem Durchmesser von 250 mm

-Seitenklappe für einen bequemen Wartungszugang

-Hocheffiziente, elektronisch kommutierte Radialventilatoren mit EC-Motoren, rückwärts gekrümmten Schaufeln und wartungsfreien Kugellagern für einen regelbaren Luftwechsel

-Gegenstromwärmetauscher aus Aluminiumplatten mit einer Wärmerückgewinnungseffizienz von bis zu 90%

-Integriertes Frostschutzsystem, Bypass und Wasserheizelement gegen Vereisung des Wärmetauschers in der kalten Jahreszeit

-Temperatursensor und Rücklauftemperatursensor für den Frostschutz des Heizelements

-Auffangwanne für das entstehende Kondensat

-Wechselfilter G4 (optional F7)

-Kanalfeuchtigkeitssensor FS1 auf separate Bestellung

-Touchscreen-Steuereinheit mit einem 10m langen Kabel für den Anschluss der Steuereinheit an die Lüftungsanlage

Technische Daten:

Betriebsspannung: 1~230 V

Frequenz: 50-60 Hz

Rohrreihenzahl im Heizelement: 4

Nennleistung: 0,4 kW

Stromaufnahme: 2,26 A

Drehzahl: 2780 min-¹

Luftförderleistung: 1000 m³/h

Schalldruckpegel in 3 m: 52 dB(A)

Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung: bis zu 90%

Fördermitteltemperatur: -25 bis zu +60°C

Isolierung: 20 mm, Mineralwolle

Abluftfilter: Kassettentyp G4

Zuluftfilter: Taschentyp G4 (optional F7)

Wärmetauschertyp: Gegenstrom aus Aluminium

Schutzart: IP 54

Gewicht: 98kg

Radial-Dachventilator TOWER-V 250 2E

-Gehäuse aus Stahl

-Vertikaler Luftauswurf

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbbeschichtung

-Gehäuse mit Klemmkasten für Stromanschluss

-Einphasiger, zweipoliger Asynchronmotor mit Außenrotor und Radial-Flügelrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Überhitzungsschutz durch eingebauten Thermoschalter

-Stufenlose Regulierung mit

externer Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit

externem Spartrafo möglich

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                155 W

Strom:                       0,7 A

Max. Förderleistung:         1300 m³/h

Drehzahl:                    2600 min-¹

Schalldruck in 3m:           65 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: +50°C

Motor Schutzart:             IP 44

Gewicht:                     12,00 kg

Radial-Dachventilator TOWER-H 500 6E

-Gehäuse aus Stahl

-Horizontaler Luftauswurf

-Spezielle witterungsbeständige

Polymerfarbbeschichtung

-Gehäuse mit Klemmkasten für Stromanschluss

-Einphasiger, sechspoliger Asynchronmotor mit Außenrotor und Radial-Flügelrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln

-Flügelrad mit Schutzgitter

-Wartungsfreier Motor für Dauerbetrieb

-Wartungsfreies Kugellager

-Überhitzungsschutz durch eingebauten Thermoschalter

-Stufenlose Regulierung mit

externer Thyristorsteuerung oder

stufenweise Regulierung mit

externem Spartrafo möglich

Technische Daten:

Betriebsspannung:            230 V

Frequenz:                    50 Hz

Nennleistung:                385 W

Strom:                       1,82 A

Max. Förderleistung:         4700 m³/h

Drehzahl:                    880 min-¹

Schalldruck in 3m:           47 dBA

Max. Fördermitteltemperatur: +50°C

Motor Schutzart:             IP 44

Gewicht:                     26,60 kg